РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от «27» августа 2015г. № 589

г. Железногорск - Илимский

«Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

муниципального образования

«Нижнеилимский район» Иркутской

области»

В соответствии с пунктом 2 статьи 8, статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 16(3) Закона Иркутской от 23.07.2008г. № 59-оз  градостроительной деятельности в Иркутской области»,  постановлением Правительства Иркутской области от 07.05.2015г. № 217-пп, постановлением администрации   Нижнеилимского   муниципального  района  от  05.09.2014г.№ 1420 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения и внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования», руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Нижнеилимский район» Иркутской области    (далее – местные нормативы) согласно приложению.

2. Администрации Нижнеилимского  муниципального района:

2.1. Разместить утверждённые местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

2.2. Направить в службу архитектуры Иркутской области настоящее решение и местные нормативы в течение двадцати рабочих дней со дня принятия настоящего решения для включения их в реестр нормативов градостроительного проектирования.

2.3. Опубликовать настоящее решение в  периодическом издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нижнеилимский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы Нижнеилимского муниципального района по правопорядку, муниципальной собственности и жилищно-коммунальному хозяйству.

Председатель Думы Нижнеилимского                              Мэр Нижнеилимского

муниципального района                                                      муниципального района

______________________/С.В. Жирнов                             _________________ /Н.И. Тюхтяев

Приложение

к решению Думы Нижнеилимского

муниципального района

№ 589 от «27» августа 2015г.

Местные нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования "Нижнеилимский район"

Раздел 1. Правила и область применения

1.1 Правила применения расчетных показателей

Настоящими нормативами устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования «Нижнеилимский район» и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Нижнеилимский район».

Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей:

- расчетных показателей в сфере жилищного обеспечения;

- расчетных показателей в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения;

- расчетных показателей в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения;

- расчетных показателей в сфере транспортного обслуживания;

- расчетных показателей в сфере инженерного оборудования.

Настоящие нормативы включают в себя предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Нижнеилимского муниципального района:

- жилым фондом*;

- объектами образования;

- объектами культуры и досуга;

- библиотеками*;

- межпоселенческими библиотеками;

- объектами здравоохранения;

- объектами физкультуры и спорта;

- объектами связи;

- объектами торговли;

- объектами общественного питания;

- объектами бытового обслуживания;

- объектами, предоставляющие ритуальные услуги;

- межпоселенческими местами захоронения;

- объектами складского назначения;

- озеленением*;

- объектами и местами массового отдыха*;

- лечебно-оздоровительными местностями и курортами;

- автомобильными дорогами местного значения вне границ населенных пунктов;

- автомобильными дорогами местного значения в границах населенных пунктов*;

- общественным транспортом в границах населенных пунктов*;

- общественным транспортом (межпоселенческий – пригородный);

- парковками*;

- сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств;

- объектами электроснабжения поселений;

- объектами газоснабжения поселений;

- объектами электроснабжения населенных пунктов*;

- объектами газоснабжения населенных пунктов*;

- объектами теплоснабжения населенных пунктов*;

- объектами водоснабжения населенных пунктов*;

- объектами водоотведения населенных пунктов*;

- нормами накопления отходов*;

- объектами, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- пожарными депо;

- проездами пожарных машин к зданиям и сооружениям;

- противопожарным водоснабжением;

- противопожарными разрывами между зданиями и сооружениями.

Примечание: * – для межселенной территории.

К отношениям, не урегулированным в местных нормативах муниципального образования «Нижнеилимский район», применяется законодательство Российской Федерации и Иркутской области. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Нижнеилимский район» применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Иркутской области, техническим регламентам и нормативным техническим документам, действующим до принятия технических регламентов по организации территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строительства.

1.2 Область применения расчетных показателей

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Нижнеилимский район» следует применять при разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке  территории муниципального образования «Нижнеилимский район»; а также для обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий муниципального образования «Нижнеилимский район».

Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Нижнеилимский район».

Требования местных нормативов градостроительного проектирования с момента их ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной документации

Раздел 2. Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования

2.1 Жилая застройка

2.1.1. Норматив средней обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда принимается в размере 24,5 м2 общей площади на одного человека к 2015 г. и 26,45 м2 общей площади на одного человека – к 2025 г.

2.1.2. Укрупненный показатель для предварительного определения общих размеров жилых зон принимается на территории городского населенного пункта при средней этажности жилой застройки до 3 этажей в размере 10 га на 1000 чел. населения для застройки без земельных участков и 20 га – для застройки с участком; при средней этажности от 4 до 8 этажей – 8 га; 9 этажей и выше – 7 га. На территории сельского населенного пункта допускается принимать укрупненный показатель 40 га на 1000 чел. населения.

При расчете исключаются непригодные для застройки территории: овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения.

2.1.3. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства принимаются в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1 – Предельные размеры земельных участков

| Цель предоставления | Размеры земельных участков, м2 |
| --- | --- |
|  | минимальные | максимальные |
| 1 | 2 | 3 |
| для индивидуального жилищного строительства | 300 | 2 000 |
| для ведения личного подсобного хозяйства | 100 | 3 000 |

2.2 Учреждения и предприятия обслуживания

2.2.1. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от местоположения, следует принимать в соответствии с таблицей 2.2, за исключением населенных пунктов с единым общественным центром.

При размещении амбулаторно-поликлинических учреждений в городе необходимо учесть радиусы пешеходной доступности – не более 1000 м, для аптек – не более 800 м. Доступность амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской местности принимаются в пределах 30 минут транспортной доступности.

2.2.2. В сельской местности обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2 – 2,5 км). При этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в пределах границ муниципальных образований с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 минут.

Таблица 2.2 – Радиусы доступности объектов социальной сферы

| Учреждения и предприятия обслуживания | Доступность учреждений обслуживания, м |
| --- | --- |
|  | в городе | в сельских населенных пунктах |
|  | многоквартирная жилая застройка | одноквартирная жилая застройка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Детские дошкольные учреждения | 300 | 500 | 500-1000 |
| Общеобразовательные школы | 500 (400 для I-II ступени) | 750 | 3000 (для I ступени – 1500) |
| Внешкольные учреждения | не более 30 минут транспортной доступности | – |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 | 800 |
| Спортивные залы | 1500 | 2000 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | 500 | 800 |
| Отделения связи и филиалы банков | 500 |
| Пожарное депо | 10 минут транспортной доступности | 20 минут транспортной доступности |

Примечания:

- Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).

- Пути подходов к детским дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

- Доступность спортивных залов жилых районов в городе не должна превышать 20 минут пешеходной доступности, а для общегородских спортивных залов - до 30 минут транспортной доступности.

- I ступень –  начальное общее образование.

- II ступень –  основное общее образование.

- III ступень – среднее (полное) общее образование.

Объекты здравоохранения

2.2.3. Минимальный уровень обеспеченности населения больничными учреждениями принимается в размере 13,47 коек на 1000 жителей, амбулаторно-поликлиническими учреждениями – в 18,15 посещений в смену на 1000 жителей, аптеками – 1 объект на 10 тыс. жителей в городских поселениях и 1 объект на 6,2 тыс. жителей в сельских поселениях, молочными кухнями – 4 порции в сутки на 1 ребенка (до 1 года), раздаточными пунктами молочных кухонь – 0,3 м2 общей площади на 1 ребенка (до 1 года), станциями (подстанциями) скорой помощи – 1 автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле.

Площадь участков для размещения учреждений здравоохранения принимается по таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Площадь земельных участков для размещения объектов здравоохранения

| Учреждение здравоохранения | Площадь земельного участка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Больничные учреждения – при вместимости: до 50 коек свыше 50 до 100 коек свыше 100 до 200 коек свыше 200 до 400 коек | 150 м2 на 1 койку 150 – 100 м2 на 1 койку 100 – 80 м2 на 1 койку 80 – 75 м2 на 1 койку |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га |
| Аптеки | 0,2 га или встроенные |
| Фельдшерско-акушерские пункты | не менее 0,2 га |
| Молочные кухни | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | встроенные |
| Станции (подстанции) скорой помощи | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |

2.2.4. В городе радиус обслуживания амбулаторно-поликлинических учреждений принимается, как правило, в пределах 1 000 м, раздаточных пунктов молочной кухни и аптек – 500 м (при одно- и двухэтажной застройке – 800 м).

Доступность амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек для сельских населенных пунктов принимается в пределах 30 минут (с использованием транспорта).

Доступность станций (подстанций) скорой медицинской помощи принимается в пределах 15 минут на специальном автомобиле.

Для климатических подрайонов IА, IД радиус обслуживания следует уменьшить на 30%.

Дошкольные образовательные учреждения

2.2.5. Расчётные показатели обеспечения объектами дошкольного образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры населения, исходя из обеспечения детскими учреждениями в пределах 85% численности детей дошкольного возраста, или 60 мест на 1000 жителей.

В силу различий в возрастной структуре населения между поселениями минимальный уровень обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных учреждениях может быть уточнен в Местных нормативах градостроительного проектирования поселений.

Размер земельных участков для размещения дошкольных общеобразовательных учреждений принимается по таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Площадь земельных участков для размещения дошкольных общеобразовательных учреждений

| Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| При вместимости ДОУ до 100 мест – 40 м2 на 1 место, при вместимости более 100 мест - 35 м2 на 1 место. | Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать не менее 7,5 м2 на 1 место |

Примечания:

- Вместимость ДОУ для сельских населенных пунктов рекомендуется не более 140 мест.

- Этажность зданий ДОУ не должна превышать 2 этажей.

- Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка ДОУ общего типа.

- В условиях реконструкции размер земельного участка может быть уменьшен на 25%.

- Размер земельного участка может быть уменьшен на 30-40% по условиям климатических подрайонов IА, IД

2.2.6. Радиус обслуживания дошкольными образовательными учреждениями на территории городов – 300 м, в малых городских и сельских населенных пунктах при одно- и двухэтажной застройке – 500 м. Для климатических подрайонов IА, IД радиус обслуживания следует уменьшить на 30%. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные учреждения. Для детей, проживающих за пределами нормативной доступности (в т. ч. в сельской местности), необходимо предусматривать организацию подвоза.

Общеобразовательные школы

2.2.7. Уровень обеспеченности населения общеобразовательными школами принимается с учетом 100%-ого охвата детей школьного возраста (I–XI классы) и составляет 126 мест на 1000 жителей.

В силу различий в возрастной структуре населения между поселениями района минимальный уровень обеспеченности населения местами в общеобразовательных школах может быть уточнен в Местных нормативах градостроительного проектирования поселений.

Размер земельных участков для размещения общеобразовательных школ принимается по таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Площадь земельного участка для размещения общеобразовательных школ

| Размер земельного участка | Примечания |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| На одно место при вместимости школы: до 400 – 50 м2; от 400 до 500 – 60 м2; от 500 до 600 – 50 м2; от 600 до 800 – 40 м2 от 800 до 1100 – 33 м2 от 1100 до 1500 – 21 м2 | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших жилых кварталов. |

Примечания:

- Минимальное расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков дошкольных образовательных учреждений до красной линии – не менее 10 м, до стен жилых зданий, зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений указанное расстояние принимается по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям

- В условиях реконструкции размер земельного участка может быть уменьшен на 20%.

- Размер земельного участка может быть уменьшен на 40% по условиям климатических подрайонов IА, IД.

2.2.8. Радиус обслуживания общеобразовательными школами составляет в городе 0,3 км пешеходной доступности для учащихся I и II ступеней обучения, 0,4 км – для III ступени, или 15 минут транспортной доступности (в одну сторону) для учащихся I ступени и 50 минут (в одну сторону) – для учащихся II и III ступеней;

На территории сельских населенных пунктов радиус обслуживания общеобразовательными школами составляет 4 км пешеходной или 30 минут транспортной доступности для учащихся II и III ступеней, для учащихся I ступени – 2 км пешеходной или 15 минут транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания учащихся II – III ступеней не должен превышать 15 км.

Для школьников, проживающих на расстоянии свыше 1 км (в т. ч. в близлежащих мелких населенных пунктах) необходимо предусматривать организацию подвоза на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.

2.2.9. Малокомплектные начальные школы рекомендуется размещать в комплексе с дошкольными образовательными учреждениями. Необходимая нормативная площадь участков образовательных учреждений при этом суммируется.

Внешкольные образовательные учреждения

2.2.10. Уровень обеспеченности населения местами во внешкольных образовательных учреждениях устанавливается в размере 10% общего числа школьников, или 13 мест на 1000 жителей.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

2.2.11. Минимальный уровень обеспеченности территорией физкультурно-спортивных сооружений принимается в размере 0,7 га на 1000 чел., спортивными залами общего пользования – в размере 60 м2 площади пола на 1000 чел., плавательными бассейнами общего пользования – в размере 20 м2 зеркала воды на 1000 чел., помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий – 70 м2 общей площади на 1000 чел.

Для климатических подрайонов IА, IД территория физкультурно-спортивных сооружений может быть уменьшена уменьшить до 50%.

2.2.12. Радиус обслуживания для физкультурно-спортивных центров жилых районов принимается, как правило, не более 1 500 м, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий – 500 м. Для климатических подрайонов IА, IД радиус обслуживания следует уменьшить на 30%. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут.

2.2.13. Долю территории физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать в размере 35%, площади спортивных залов – 50%, бассейнов – 45%.

Для малых населенных пунктов размеры спортивных залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Учреждения культуры

2.2.14. Для городских населенных пунктов минимальный уровень обеспеченности населения муниципальными библиотеками составляет 4,5 тыс. единиц хранения и 3 читательских места на 1000 чел. зоны обслуживания. Дополнительно в центральной городской библиотеке предусматривается 0,5 тыс. единиц хранения и 0,3 читательских места на 1000 жителей города.

Для сельских населенных пунктов минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями культуры принимается по таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры сельских населенных пунктов

| Численность населения | Вместимость клубов, мест на 1000 жителей | Сельские массовые библиотеки |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. единиц хранения | читательских мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| свыше 0,2 до 1 | 500 – 300 |  |  |
| свыше 1 до 2 | 300 – 230 | 6 – 7,5 | 5 – 6 |
| свыше 2 до 5 | 230 – 190 | 5 – 6 | 4 – 5 |
| свыше 5 до 10 | 190 – 140 | 4,5 – 5 | 3 – 4 |

Примечания: 1. Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов;

2. Вместимость сельских библиотек принимается в расчете на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при 30-минутной доступности;

3. Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения (муниципальный район) предусматривается 4 – 4,5 тыс. единиц хранения и 3 – 4 читательских места на 1000 жителей системы расселения (района).

2.2.15. Рекомендуемый уровень обеспеченности городского населения кинотеатрами устанавливается в размере 25 мест на 1 тыс. человек.

Музеи предусматриваются в населенных пунктах с числом жителей от 20 тыс. чел. до 50 тыс. чел. в количестве 1 –2 объектов.

Муниципальный архив предусматривается в районном центре в количестве 1 объекта на район.

Предприятия торговли и общественного питания

2.2.16. Уровень обеспеченности населения предприятиями торговли и общественного питания и нормативный размер земельных участков устанавливается в соответствии с таблицей 2.7.

Таблица 2.7 – Уровень обеспеченности населения предприятиями торговли и общественного питания

| Объекты | Уровень обеспеченности | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Для городских населенных пунктов |
| Магазины, м2 торговой площади на 1000 жителей | 280 | Торговые центры местного значения с числом жителей, тыс. чел.: От 4 до 6 – 0,4 - 0,6 га на объект; св. 6 до 10 – 0,6 - 0,8 га на объект; св. 10 до 15 – 0,8 - 1,1 га на объект; св. 15 до 20 – 1,1-1,3 га на объект. Предприятия торговли, при вместимости (м2 торговой площади) на 100 м2 торговой площади: до 250 – 0,08 га свыше 250 до 650 – 0,08 - 0,06 га свыше 650 до 1500 – 0,06 - 0,04 га |
| в т. ч. продовольственные | 100 |  |
| непродовольственные | 180 |  |
| Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1000 жителей | 24 | от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади, при вместимости комплекса: до 600 м2 – 14 м2; свыше 3000 м2 – 7 м2 |
| Предприятия общественного питания, место на 1000 жителей | 40 | га на 100 мест, при числе мест: до 50 – 0,2 - 0,25 га свыше 50 до 150 – 0,2 - 0,15 га свыше 150 – 0,1 га |
| Для сельских населенных пунктов |
| Магазины, м2 торговой площади на 1000 жителей | 300 | Торговые центры сельских населенных пунктов с числом жителей, тыс. чел.: до 1 тыс. чел. – 0,1 - 0,2 га на объект; св. 1 до 3 тыс. чел. – 0,2 - 0,4 га; св. 3 до 4 – 0,4 - 0,6 га на объект; св. 5 до 6 – 0,6 - 1,0 га на объект; св. 7 до 10 – 1,0 - 1,2 га на объект Предприятия торговли, при вместимости (м2 торговой площади) на 100 м2 торговой площади: до 250 – 0,08 га свыше 250 до 650 – 0,08-0,06 га свыше 650 до 1500 – 0,06-0,04 га |
| в т. ч. продовольственные | 100 |  |
| непродовольственные | 200 |  |
| Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1000 жителей | 24 | от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади, при вместимости комплекса: до 600 м2 – 14 м2; свыше 3000 м2 – 7 м2 |
| Предприятия общественного питания, место на 1000 жителей | 40 | га на 100 мест, при числе мест: до 50 – 0,2-0,25 га; свыше 50 до 150 – 0,2-0,15 га ; свыше 150 – 0,1га. |

Примечания:

1. В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.

2. В микрорайонах и жилых районах городских населенных пунктов рекомендуется размещать 100 м2 торговой площади на 1000 жителей (в т. ч. 70 м2 торговой площади на 1000 жителей продовольственных магазинов и 30 м2 торговой площади на 1000 жителей – непродовольственных магазинов).

3.  Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади

4. Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену.

5. Для климатических подрайонов IА, IД радиус обслуживания следует уменьшать на 30%.

2.2.17. Радиус обслуживания населения предприятиями торговли и общественного питания, размещенными в жилой застройке, следует принимать в городских населенных пунктах не более 500 м (при одно-, двухэтажной застройке – 800 м), в сельских населенных пунктах – не более 2000 м.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

2.2.18. Уровень обеспеченности населения предприятиями коммунально-бытового обслуживания и нормативный размер земельных участков принимается в соответствии с таблицей 2.8.

Таблица 2.8 – Уровень обеспеченности населения предприятиями коммунально-бытового обслуживания

| Объекты | Уровень обеспеченности | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Для городских населенных пунктов |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания, рабочее место на 1000 жителей | 5 | при вместимости (раб. мест) на 10 раб. мест: 10-50 – 0,1-0,2 га свыше 50 до 150 – 0,05-0,08 га |
| Прачечные самообслуживания, кг белья в смену на 1000 жителей | 10 | 0,1-0,2 га на объект |
| Химчистки самообслуживания, кг вещей в смену на 1000 жителей | 4 | 0,1-0,2 га на объект |
| Бани, место на 1000 жителей | 5 | 0,2-0,4 га на объект |
| Для сельских населенных пунктов |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания, рабочее место на 1000 жителей | 4 | при вместимости (раб. мест) на 10 раб. мест: 10-50 – 0,1-0,2 га; свыше 50 до 150 – 0,05-0,08 га |
| Прачечные самообслуживания, кг белья в смену на 1000 жителей | 20 | 0,1-0,2 га на объект |
| Химчистки самообслуживания, кг вещей в смену на 1000 жителей | 1,2 | 0,1-0,2 га на объект |
| Бани, место на 1000 жителей | 7 | 0,2 – 0,4 га на объект |

Примечания:

- В микрорайонах и жилых районах городских населенных пунктов рекомендуется размещать 2 рабочих места предприятий непосредственного бытового обслуживания на 1000 жителей, все прачечные и химчистки самообслуживания.

- В населенных пунктах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета обеспеченности банями допускается уменьшать до 3 мест на 1000 жителей.

2.2.19. Радиус обслуживания населения предприятиями бытового обслуживания, размещенными в жилой застройке, следует принимать в городских населенных пунктах не более 500 м (при одно-, двухэтажной застройке – 800 м), в сельских населенных пунктах – не более 2000 м. Для климатических подрайонов IА, IД радиус обслуживания следует уменьшить на 30%.

Предприятия связи

2.2.20. Уровень обеспеченности населения отделениями связи устанавливается в соответствии с таблицей 2.9.

Таблица 2.9 – Уровень обеспеченности населения предприятиями связи

| Группы отделений связи | Уровень обеспеченности | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Для городских населенных пунктов |
| IV – V | 1 объект на население до 9 тыс. чел. | 0,07 – 0,08 га на объект |
| III – IV | 1 объект на 9 – 18 тыс. чел. | 0,09 – 0,1 га на объект |
| Для сельских населенных пунктов |
| V – VI | 1 объект на 0,5 – 2 тыс. чел. | 0,3 – 0,35 га на объект |
| III – IV | 1 объект на 2 – 6 тыс. чел. | 0,4 – 0,45 га на объект |

2.2.21. Радиус обслуживания населения отделениями связи следует принимать, как правило, не более 500 м. Для климатических подрайонов IА, IД радиус обслуживания следует уменьшать на 30%.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

2.2.22. Минимальный уровень обеспеченности населения местами захоронения принимается по таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Уровень обеспеченности населения местами захоронения

| Наименование | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1000 чел | Не нормируется |

2.2.23. В городских поселениях предусматриваются бюро похоронного обслуживания из расчета 1 объект на поселение.

2.3 Объекты и территории рекреационного назначения

2.3.1. Минимальный уровень обеспеченности территории населенного пункта озелененными территориями общего пользования – парками, скверами, бульварами, размещаемыми на территории населенных пунктов – устанавливается для городского населенного пункта с населением до 20 тыс. чел. в размере 10 м2 на 1 чел., для малого города с населением свыше 20 тыс. чел. – 8 м2 на 1 чел., для сельского населенного пункта – 12 м2 на 1 чел.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более, чем на 20%.

2.3.2. Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах рекреационного назначения, следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

2.3.3. Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха следует принимать из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

2.4 Объекты складского назначения

2.4.1 Уровень обеспеченности населения объектами складского назначения и нормативный размер земельных участков устанавливается в соответствии с таблицами 2.11, 2.12, 2.13.

Таблица 2.11 – Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов на 1000 человек

| Склады общетоварные | Площадь складов, м2 | Размеры земельных участков, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | для городских населенных пунктов | для сельских населенных пунктов | для городских населенных пунктов | для сельских населенных пунктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Продовольственных товаров | 77 | 19 |  | 60 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 193 |  | 580 |

Примечания:

- В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м);

- При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 %;

- При преимущественном хранении товарных запасов в сельских населенных пунктах площадь складов и размеры земельных участков в них могут быть увеличены с одновременным уменьшением этих показателей в городских населенных пунктах.

Таблица 2.12 – Вместимость и размеры земельных участков специализированных складов на 1000 человек

| Склады специализированные | Вместимость складов, т | Размеры земельных участков, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | для городских населенных пунктов | для сельских населенных пунктов | для городских населенных пунктов | для сельских населенных пунктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 10 |  | 25 |
| Фруктохранилища | 17 | 90 |  | 380 |
| Овощехранилища | 54 |  |  |  |
| Картофелехранилища | 57 |  |  |  |

Примечание:  В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных.

Таблица 2.13 – Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива на 1000 человек

| Склады | Размеры земельных участков, м2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Склады строительных материалов (потребительские) | 300 |
| Склады твердого топлива с преимущественным использованием: |  |
| угля | 300 |
| дров | 300 |

2.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируются.

2.5 Транспорт и улично-дорожная сеть

2.5.1. Автомобильные дороги подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории. Основные характеристики автомобильных дорог приводятся в таблице 2.14.

Таблица 2.14 – Основные характеристики автомобильных дорог

| Категории автомобильных дорог | Расчетная интенсивность движения, прив. ед./сут. | Расчетные скорости, км/ч | Число полос движения, шт. | Ширина полосы движения, м | Ширина проезжей части, м | Ширина обочин, м | Радиусы кривых в плане основной, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I категория | Св. 14000 | 150 | 4,6,8 | 3,75 | 2*7,5 2*11,25 2*15 | 3,75 | 1200 |
| II категория | Св. 6000 до 14000 | 120 | 2 | 3,75 | 7,5 | 3,75 | 800 |
| III категория | Св. 2000 до 6000 | 100 | 2 | 3,75 | 7 | 2,5 | 600 |
| IV категория | Св. 200 до 2000 | 80 | 2 | 3 | 6 | 2 | 100 |
| V категория | До 200 | 60 | 1 | - | 4,5 | 1,75 | 60 |

2.5.2. Придорожная полоса устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории.

2.5.3. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки (не менее)

- от автомобильных дорог I, II, III категорий –100 м;

- от автомобильных дорог IV категорий – 50 м.

2.5.4. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

2.5.5. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий определяется по таблице 2.15.

2.5.6. Вместимость площадок отдыха определяется по таблице 2.16.

2.5.7.  Расчетные параметры и категории улиц для населенных пунктов принимаются по таблице 2.17

Таблица 2.15 – Расстояние между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов

| Категория дорог | Расстояние между площадками отдыха, км | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I и II категория | 15-20 | На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли. |
| III категория | 25-35 |  |
| IV категория | 45-55 |  |

Таблица 2.16 – Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку

| Категория дорог | Количество автомобилей при единовременной остановке (не менее) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I категория | 20-50 | При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое. |
| II и III категории | 10-15 |  |
| IV категория | 10 |  |

Таблица 2.17 – Основные параметры и категории улиц и дорог

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поселковая дорога | Связь поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3 | 2 | – |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3 | 2 | 1,5 – 2,25 |
| Улица в жилой застройке: |
| Улица в жилой застройке: основная второстепенная (переулок) | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением. Связь между основными жилыми улицами | 40 | 2 – 3 | 1 – 2 | 1,0 – 1,5 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75 – 3,0 | 1 | 0 – 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 |  |

Примечания:

- На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.

- Протяженность тупиковых проездов –  не более 150 м.

- Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, с учетом обеспечения радиуса разворота (не менее): для разворота легковых автомобилей – 12 м; для разворота пассажирского общественного транспорта – 15 м.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

2.5.8. Уровень обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания принимается по таблице 2.18.

Таблица 2.18 – Количество парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания

| Учреждений и предприятий обслуживания | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Здания и сооружения |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 20 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| Школы | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| Больницы | 100 коек | 5 |
| Поликлиники | на 100 посещений | 3 |
| Предприятия бытового обслуживания | 30 м2 общей площади | 1 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 5 |
| Магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м2 торговой площади | 7 |
| Рынки | на 50 торговых мест | 25 |
| Предприятия общественного питания, клубы | на 100 мест | 15 |
| Гостиницы | на 100 мест | 15 |
| Парки | на 100 единовременных посетителей | 7 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 30 |
| Лесопарки и заповедники | - " - | 20 |
| Базы кратковременного отдыха | - " - | 30 |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10 |
| Театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 20-25 |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10-15 |

2.5.9. Станции технического обслуживания автомобилей  (далее – СТО) следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. Размер земельного участка СТО определяется по таблице 2.19.

2.5.10. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними, вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей 2.20.

Таблица 2.19 – Размер земельного участка для станции технического обслуживания

| СТО при количестве постов | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 10 | 1,0 |
| 15 | 1,5 |

Таблица 2.20 – Мощность станций технического обслуживания

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут. | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км | Размещение СТО |
| --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |
| 4000 | 3 | 3 | – | – | – |  |

2.5.11. Автозаправочные станции (далее – АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Размер земельного участка АЗС определяется по таблице 2.21.

Таблица 2.21 – Размер земельных участков для строительства автозаправочных станций

| АЗС при количестве топливораздаточных колонок | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,1 |
| 5 | 0,2 |
| 7 | 0,3 |

2.6 Инженерное обеспечение

Объекты водоснабжения

2.6.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения для населения – удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения – принимается по таблице 2.22.

Расчетное среднесуточное водопотребление определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода воды на поливку.

Таблица 2.22 – Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 150 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 190 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 280 |

Примечания:

- Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 50 л/сут.

- Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» и технологическим данным.

- Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 – 20 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

- Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти.

2.6.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируются.

Объекты водоотведения

2.6.3. Предельное значение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения – расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от зданий и расчетные расходы дождевых вод для территорий населенных пунктов.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

2.6.4. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются.

Объекты электроснабжения

2.6.5. Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать по таблице 2.23.

Таблица 2.23 – Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства населённых пунктов | Электропотребление, кВт∙ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Поселки и сельские населённые пункты (без кондиционеров): |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |
| Города, не оборудованные стационарными электроплитами: |
| без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |
| без кондиционеров | 2100 | 5300 |
| с кондиционерами | 2400 | 5800 |

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2.6.6. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения не нормируются.

Объекты связи

2.6.7. Минимальный допустимый уровень обеспеченности объектами связи населения принимается, исходя из условия установки одного телефона на дом с резервом 1,5%. Количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из расчета 20% от общего количества телефонов жилищного фонда. Количество телефонов-автоматов (таксофонов) принимается из расчёта не менее одного телефона-автомата (таксофона) на 1000 жителей.

2.6.8. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи для населения не нормируются.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

2.6.9. Минимальные размеры земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов следует принимать по таблице 2.24. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 2.25.

Таблица 2.24 – Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твёрдых бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т бытовых отходов/год, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: до 100 св. 100 | 0,05 0,05 | 300 500 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны | 0,02 – 0,05 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5 – 1 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 300 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

Примечания: 1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 2. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений.

Таблица 2.25 – Минимальные расчетные показатели накопления твёрдых бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел/год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| 1 | 2 | 3 |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 | 900 |
| от прочих жилых зданий | 300 | 1100 |
| Общее количество отходов с учетом общественных зданий | 280 | 1400 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | – | 2000 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 |

Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

2.6.10. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируются.

2.7 Инженерная подготовка

2.7.1. Нормы осушения (глубины понижения грунтовых вод, считая от проектной отметки территории) принимаются по таблице 2.26.

Таблица 2.26 – Нормы осушения

| Характер застройки | Норма осушения, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Территории крупных промышленных зон и комплексов | До 15 |
| Территории городских промышленных зон, коммунально-складских зон, центры крупнейших, крупных и больших городов | 5 |
| Селитебные территории городов и сельских населенных пунктов | 2 |
| Территории спортивно-оздоровительных объектов и учреждений обслуживания зон отдыха | 1 |
| Территории зон рекреационного и защитного назначения (зеленые насаждения общего пользования, парки, санитарно-защитные зоны) | 1 |

2.7.2. Максимальные расчетные уровни грунтовых вод на защищаемых территориях следует принимать по результатам прогноза. Прогнозные количественные характеристики подтопления для освоенных территорий необходимо сопоставлять с фактическими данными гидрогеологических наблюдений.

Дамбы обвалования

2.7.3. Длины дамбы определяется в пределах зоны затопления, с учетом  величины запаса высоты гребня дамбы над максимальным уровнем воды (), которая увеличивает длину на: 2((L = / Iпз , где Iпз – уклон поверхности земли на участке выхода дамбы из зоны затопления.

2.7.4. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений.

Нагорные каналы

2.7.5. Параметры поперечного сечения каналов, при которых расчетные скорости воды должны быть меньше допустимых размывающих и больше тех, при которых происходит заиление, определяются гидравлическим расчетом нагорных каналов.

2.7.6. Минимальные размеры и другие параметры нагорных каналов следует назначать на основе гидравлических расчетов, но не менее значений, приведенных в таблице 2.27.

Таблица 2.27 – Минимальные размеры нагорных каналов

| Ширина дна после укрепления, м | Глубина, м | Крутизна откоса при грунтах | Продольный уклон, 0/00 | Возвышение бровки над расчетным уровнем воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | глинистых, песчаных, крупнообломочных | пылеватых, глинистых и песчаных | торфах и заторфованных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,6 | 0,6 | 1:1,5 | 1:1,5 | – | 5* | 0,2 |

Примечание: * По условиям рельефа местности уклон допускается уменьшить до 3 %о.

2.7.7. Форму поперечного сечения нагорных каналов для пропуска расчетного расхода воды следует принимать с учетом гидрологического режима и плотности застройки защищаемой территории.

Дренажные системы и дренажи

2.7.8. Дренажная система должна обеспечить на защищаемой территории понижение уровней грунтовых вод до требуемых величин, быть простой, долговечной и экономичной в эксплуатации. При защите территорий от подтопления величина требуемого понижения определяется нормами осушения, приведенными в таблице 2.26.

Регулирование русла

2.7.9. Руслорегулирующие сооружения должны быть рассчитаны на расход воды в половодье при расчетных уровнях воды, на обеспечение незатопляемости территории, расчетной обводненности русла реки и исключение иссушения пойменных территорий. Кроме того, эти сооружения не должны нарушать условия забора воды в существующие каналы, изменять твердый сток потока, а также режим пропуска льда и шуги.

В случае увеличения пропускной  способности русла реки проводятся работы по увеличению ширины русла. При большем количестве донных отложений на отдельных участках проводятся дноуглубительные работы.

2.7.10. Установив расчетный расход, соответствующий этому расходу уровень, пользуясь материалами изысканий, определяют ширину и среднюю глубину на устойчивых участках бытового русла, отдельно на плесах и на перекатах. Полученную среднюю ширину русла на плесовых участках принимают за минимальную ширину регулировочной трассы.

Подсыпка территории

2.7.11. При защите территории от затопления отметку бровки берегового откоса территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката.

При защите территории от подтопления отметки поверхности подсыпанной территории определяются величиной нормы осушения с учетом прогноза уровня грунтовых вод.

Рекультивация нарушенных территорий

2.7.12. Для восстановления продуктивности нарушенных земель и улучшения условий окружающей среды необходимо проводить рекультивацию нарушенных земель.

Рекультивация земель должна проводиться с учетом местных почвенно-климатических условий, степени повреждения и загрязнения, ландшафтно-геохимической характеристики нарушенных земель или конкретного участка.

Вертикальная планировка и организация поверхностного стока

2.7.13. Допустимые уклоны поверхностей планировочных элементов территории приведены в таблице 2.28.

Таблица 2.28 – Допустимые уклоны плоскостных сооружений

| Наименование и назначение | Допустимые уклоны поверхности, % |
| --- | --- |
|  | поперечные | продольные |
| 1 | 2 | 3 |
| Проезды, дороги местного значения | 1,5 – 2 | 0,4 – 8 |
| Тротуары вдоль дорог, проездов | 1 – 3 | 0,4 – 9 |
| Главные парковые дороги, транзитные, круглогодичного использования | 2 – 3 | 0,4 – 9 |
| Второстепенные, прогулочные, сезонного использования | 2 – 4 | 0,3 – 9 |
| Дополнительные до- рожки, тропы | 3 – 6 | 0,3 – 10 |
| Спортивные площадки | 0,5 | 0,5 |
| Детские площадки | 1 – 2 | 0,4 – 2 |
| Хозяйственные площадки | 1 – 2 | 0,5 – 3 |
| Автостоянки | 0,5 – 1,5 | 0,4 – 4 |
| Участки насаждений, газонов | 0,3 – 20 | 0,3 – 20 |

2.8 Противопожарные требования при осуществлении градостроительной деятельности

Противопожарные требования при осуществлении градостроительной деятельности на территории Нижнеилимского района

2.8.1. Для прикрытия Нижнеилимского района  следует размещать пожарные депо:

- II типа – пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны городских населенных пунктов;

- V типа – пожарные депо на 2, 4 автомобиля для охраны сельских населенных пунктов.

2.8.2.  Дислокация подразделений пожарной охраны на территории населенных пунктов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, а в сельских – 20 минут.

2.8.3. Площадь земельного участка для пожарных депо II типа принимается в размере:

- Для 2-х пожарных автомобилей – 0,8 га;

- Для 4-ех пожарных автомобилей – 1 га;

- Для 6-ти пожарных автомобилей – 1,2 га.

Для пожарных депо V типа:

- Для 2-х пожарных автомобилей – 0,55 га;

- Для 4-ех пожарных автомобилей – 0,85 га.

2.8.4. На территории Нижнеилимского района должно предусматриваться противопожарное водоснабжение, которое осуществляется по средствам наружного противопожарного водопровода, как правило, объединенного с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

2.8.5. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

Противопожарные требования при осуществлении градостроительной деятельности в отношении населенных пунктов, расположенных на межселенной территории

Требования к размещению пожарных депо

2.8.6. Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

2.8.7. Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м.

2.8.8. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м.

Требования к проездам пожарных машин к зданиям и сооружениям

2.8.9. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступа личного состава подразделений пожарной охраны в любое помещение.

2.8.10. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к общественным и жилым зданиям, сооружениям и строениям:

со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 м;

- с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если:

- пожарный подъезд предусматривается к многоквартирным жилым домам высотой менее 28 м (менее 9 этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 м (менее 6 этажей);

- предусмотрена двусторонняя ориентация квартир или помещений здания;

- предусмотрено устройство наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке здания.

2.8.11. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м.

2.8.12. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения высотой не более 28 м должно быть не более 8 м. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (3 и более дерева, посаженные в один ряд на расстоянии до 5 м между ними).

2.8.13. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

2.8.14. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размерами не менее, чем 15 м х 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

2.8.15. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

2.8.16. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин, до стен зданий высотой до 12 м должно быть не более 25 м.

# Требования к противопожарным разрывам между зданиями
и сооружениями

2.8.17. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 2.29.

Таблица 2.29 – Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальное расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности здания, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, СЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, СЗ | 10 | 12 | 15 |

Примечания:

1. Противопожарные расстояния между зданиями определяется как расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

3. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлями из горючих материалов групп противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.

2.9 Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

2.9.1. Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека приведены в таблице 2.30.

Таблица 2.30 – Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека

| Зона | Максимальный уровень шумового воздействия, ДБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны: |  |  |  | нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях; выпуск в коллектор с последующей очисткой на канализационных очистных сооружениях (КОС) |
| усадебная застройка | 55 | 0,8 ПДК | 1ПДУ |  |
| Общественно-деловые зоны | 60 | то же | то же | то же |
| Производственные зоны | нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | нормативно очищенные стоки на локальных сооружениях, очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны | 65 | 0,8 ПДК | 1ПДУ | нормативно очищенные стоки на локальных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 70 | то же | то же | то же |

Примечание: Значения максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

Приложение

к местным нормативам

градостроительного проектирования

муниципального образования

«Нижнеилимский район» Иркутской области

Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины и их определения:

граница городского, сельского населенного пункта – законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий земель;

земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

зона усадебной застройки – территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

зона коттеджной застройки – территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

жилые дома блокированной застройки – жилые дома с количеством этажей не более, чем три, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар, газон, цветник; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

хранение автотранспортных средств – пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению, по месту регистрации автотранспортных средств;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

автостоянки – открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автотранспортных средств. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

границы охранных зон инженерных сооружений и коммуникаций – границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций;

границы санитарно-защитных зон – границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения – границы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса:

границы зоны I пояса санитарной охраны – границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

границы зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.